PENEDER ISOLIERTE VOLLBAUTÜR – LFD NORMTÜR 1-FLG
ÜBERFÄLZTE FLÜGELTÜRE

Dauerfunktionsgeprüft mit 200.000 Zyklen

Türblatt

Türblatt überfälzt, passend für Normfalzzarge gem. ÖNORM B 5330-1, Türblattdicke 62 mm, mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech - vollflächig mit Isolierung verklebt.

Beschlag
ÖNORM Schloss mit Wechsel für PZ gerichtet, Nuss 9 mm. 
Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, U-Form, Drückerhöhe 1050 mm.

Mit zwei Einschraubbändern SIMONS, verzinkt oder pulverbeschichtet.

Zarge

Eck-, Block- oder Umfassungszarge aus 1,5 mm dickem Stahl- oder Edelstahlblech. Falzmaß 28 x 15 mm, mit Dichtnut, mit oder ohne Bodeneinstand. Zum Einmauern, für Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Oberfläche

Türblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Größe

Mindestgröße (Stocklichte) 600 x 1575 mm

Maximalgröße (Stocklichte) 1200 x 2100 mm

Stocklichte                ...............  x ............... mm

Lo ..............................
			So ..............................

.............. ST               EP ..............................                   ..............................

PENEDER FEUERSCHUTZTÜR – LFD NORMTÜR EI230-C5 1-FLG
ÜBERFÄLZTE FEUERHEMMENDE FLÜGELTÜRE
GEPRÜFT NACH ÖNORM EN 1634-1

Registrierungsbescheinigung (ÜA): R-14.1.1-15-14880

Türblatt

Türblatt überfälzt, passend für Normfalzzarge gem. ÖNORM B 5330-1, Türblattdicke 62 mm, mit planebener Oberfläche aus verzinktem Stahlblech - vollflächig mit Isolierung verklebt, mit Stahl-Sicherungsbolzen und Brandschutzlaminat

Türblatt geeignet für Zargen in feuerhemmender Ausführung von Peneder, Zargen-Bösch, Baustoff+Metall oder Metallon.

Zarge

Eck-, Block- oder Umfassungszarge aus 1,5 mm dickem Stahl- oder Edelstahlblech. Falzmaß 28 x 15 mm, mit Dichtnut, mit oder ohne Bodeneinstand. Zum Einmauern, für Dübelmontage oder GKSTW-Einbau gerichtet.

Beschlag

ÖNORM Schloss mit Wechsel für PZ gerichtet, Nuss 9 mm. 
Drückergarnitur: Rosetten, Kunststoff mit Stahlkern, Farbe schwarz, U-Form, Drückerhöhe 1050 mm.

Mit zwei Einschraubbändern SIMONS, verzinkt oder pulverbeschichtet.

Selbstschließend durch hydraulischen Aufbautürschließer mit Gleitschiene

Oberfläche

Türblatt und Zarge sendzimierverzinkt oder pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus den RAL-Standardfarben (Glanzgrad 30+/-10).

Größe

Mindestgröße (Stocklichte) 600 x 1575 mm

Maximalgröße (Stocklichte) 1200 x 2100 mm

Stocklichte                ...............  x ............... mm

Lo ..............................
			So ..............................

.............. ST               EP ..............................                   ..............................